LV-Entwurf

für Bauvorhaben

Was in Wo

Ausgeschriebene Konstruktion:

Typ C-BASIC (ab Seite 2)
Typ D-BASIC (ab Seite 4)
Typ E-BASIC (ab Seite 6)

Ergänzende Hinweise:

- bitte noch gewünschte Anlagenhöhe (Oberkante 200 cm oder 213,5 cm inkl. 15 cm Fußluft) festlegen.

- Die Farben sind gemäß der vorliegenden Farbkarte BASIC möglich und können später im Auftragsfall noch fixiert werden.

- Im Text ist die TÜV-Prüfung der Anlagen mit aufgeführt. Gerade im Hinblick auf die dauerhafte Stabilität sowie auf eine unfallfreie Benutzung der Anlage ist dies ein wichtiges Qualitäts-argument.

- Wird ein bandseitiger Fingerklemmschutz gewünscht? Bitte ggf. noch im Text ändern.

- Der Wandanschluss der Trennwände erfolgt in einem U-Profil. Sollten die Wandfliesen nicht auf Höhe 200 cm über OKFF (oder höher) geführt werden, müssen bei der Montage Ausgleichsprofile hinterlegt werden. Bitte ggf. im Beschrieb darauf hinweisen, da dieser Mehraufwand bei der Kalkulation berücksichtigt werden muss.

- Pro WC-Kabine haben wir das entsprechende Kabinenzubehör in Aluminium mit aufgeführt. So ist sichergestellt, dass die hochwertige und durchgängige Optik der Anlagen (Alu-Profile, -Füße und Beschläge) auch in der WC-Kabine fortgesetzt wird und ein einheitliches Erschei- nungsbild gegeben ist.

Die offenen Festlegungen sind im Text blau hinterlegt. Bitte noch die nicht gewünschte Ausführung löschen.

Diesen Text können wir nur als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Den original-Hersteller-LV-Text können Sie gerne als GAEB-Datei unter www.kemmlit.de herunterladen.

Trennwandsystem Typ C-BASIC$)

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

13 mm HPL-Vollkern mit statischem Verbund

der Profile und vandalensicheren Beschlägen.

TÜV-geprüft (GS-Zeichen).

Ausführungen zur Auswahl:
Typ C-BASIC 2.1: Profile in eloxierter Ausführung.

Typ C-BASIC 2.2: Profile in pulverbeschichteter

Ausführung.

Höhe:
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Wände:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438

(DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher,

widerstandsfähig gegen Beschädigungen und

besonders pflegeleicht.

Alle sichtbaren Kanten sind gerundet und dadurch

verletzungsfrei.

Profile:
Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifer

3-Kammer-Stabilisator (74/43 mm) mit

Wandanschlußrosette über der Türfront. Stabilisator

steht durch M12x50 Verschraubung in statischem

Verbund mit den Band- und Türanschlagprofilen.

3-Kammer-Türanschlagprofile (44/45 mm) sind

verdrehsicher und kraftschlüssig mit dem Stabilisator

verbunden. Unterer Abschluß der Band- und

Türanschlagsprofile mit abgerundeter Aluminiumplatte

unfallsicher abgedeckt. Wandanschluß durch

U-Profile (30/24 mm).

Füße:
Aus korrosionfreiem Aluminium (Ø 20 mm). Naturfarbig

eloxiert oder pulverbeschichtet mit Edelstahlkern und

Edelstahlteller. Trittfeste Abdeckrosette aus farblich

abgestimmten Nylon. Abdeckrosette läßt

sich zum Reinigen einfach anheben. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12

Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden.

Als Variante komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch

M12 Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste

Edelstahlabdeckrosette läßt sich zum Reinigen

einfach anheben.

Türen:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten mit

zusätzlichem Overlay, stumpf einschlagend.

Alle Kanten umfräst, die Ecken im Radius von

2 mm abgerundet. Durchlaufende

Gummiprofildichtung im Anschlag-

profil zur Geräuschdämpfung integriert. 
 
Als Variante können die Türen mit Sicherheits-

Fingerklemmschutz an der Bandseite

ausgeführt werden.

Beschläge:
3 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium,

(Ø 20 mm). Ein Band ist mit eingebauter Feder

zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür

ausgestattet. Bandbefestigung erfolgt in der

Fläche um das Spalten der Platte zu vermeiden.

Verdeckte  Verschraubung mittels Edelstahl-

Torxschrauben. Kunststoffreies Einriegelschloß

aus Zinkdruckguß mit massiven, nicht brennbarem

Riegel. Schloßkasten aus Voll-Aluminium, mit

Riegelolive und Griffmulde innen, außen

Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung.

Türknöpfe aus schlag- und bruchsicherem

Aluminium naturfarbig eloxiert.

Als Variante Türknöpfe und Riegeloliven aus

schlag-, bruchsicherem und farblich

abgestimmtem Nylon.

Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-

Farbkonzept (mindestens 9 Farben).

Profile, Beschläge, ABS-Kanten, Füße und

Zubehör in der gleichen durchgängigen Farbe

nach KEMMLIT-Farbkonzept (mindestens 6 Farben).

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

Trennwandsystem Typ D-BASIC$)

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

30 mm starke melaminharzbeschichtete

Vollspanplatten mit 3 mm ABS-Umleimern,

statischem Verbund und vandalensicheren

Beschlägen. TÜV-geprüft (GS-Zeichen).

Ausführungen zur Auswahl:
Typ D-BASIC 1.1: Eloxierte Profile 
Typ D-BASIC 1.2: Pulverbeschichtete Profile

Höhe:
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Als Variante auch 2135 mm, einschl. 150 mm

Bodenfreiheit.

Wände:
30 mm starke melaminharzbeschichtete

Vollspanplatten. Alle sichtbaren Kanten sind mit

3 mm starken ABS-Umleimern (Radius 2 mm)

stoßsicher geschützt und dadurch verletzungsfrei.

Profile:
Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher

gerundet (Radius 2 mm). Der verwindungssteife

Stabilisator (55/43 mm) über der Türfront ist oval

und formschön gerundet.

Als Varianten auch Rechteckstabilisator

in Aluminium (42/43 mm) möglich.

Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:
Aus korrosionfreiem Aluminium (Ø 20 mm). Naturfarbig

eloxiert oder pulverbeschichtet mit Edelstahlkern und

Edelstahlteller. Trittfeste Abdeckrosette aus farblich

abgestimmten Nylon. Abdeckrosette läßt

sich zum Reinigen einfach anheben. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12

Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden.

Als Variante komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch

M12 Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste

Edelstahlabdeckrosette läßt sich zum Reinigen

einfach anheben.

Türen:
Vollspantüren, 30 mm stark, in gleicher Bauweise

wie die Wände. Türen stumpf einschlagend, mit

Anschlagprofilen aus Aluminium, zur Geräusch-

dämpfung ist eine Gummiprofildichtung in das

Anschlagprofil eingezogen. Durchlaufende

Gummiprofildichtung im Anschlagprofil zur

Geräuschdämpfung integriert.  

Bänder:
2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm) aus

Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert,

alternativ aus Edelstahl.

Als Variante 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder

(Ø 20 mm) zum Selbstschließen der Tür aus

Aluminium, naturfarbig eloxiert oder farbig gepulvert.

Garnituren:

2-Riegel- WC-Schloß. Sicherheitsdrücker (Ø 23 mm).
Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium

naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-,

bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

Als Variante 1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe,

Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung in

Aluminium naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder

in schlag-, bruchsicherem und farblich

abgestimmtem Nylon.

Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß KEMMLIT-Farbkonzept

(mindestens 9 Farben).

Profile, Beschläge, ABS-Kanten, Füße und Zubehör

in der gleichen durchgängigen Farbe nach KEMMLIT-

Farbkonzept (mindestens 6 Farben).

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten

Trennwandsystem Typ E-BASIC$)

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Stahl-Verbundelemente, 30 mm stark,

feuerverzinkt mit statischem Verbund

und vandalensicheren Beschlägen.

TÜV-geprüft (GS-Zeichen).

Ausführungen zur Auswahl:
Typ E-BASIC 1.1: Eloxierte Profile 
Typ E-BASIC 1.2: Pulverbeschichtete Profile

Höhe:
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Wände:
Stahl-Verbundelemente, 30 mm stark, feuerverzinkt 
S 250 GD + Z-275 nach DVV und DIN EN 10142 
bzw. DIN EN 10147 sowie DIN EN 10143.
Sichtbare Lackbeschichtung aus Polyester, ca. 25 µm
dick. Auf der Innenseite zusätzlich mit Schutzlack,
7-10 µm, Farbe: weiß/grau, beschichtet.
Die Stahlbleche sind an allen vier Seiten umgekantet.
Der Innenraum der Elemente wird von einer
verwindungssteifen Einlage ausgefüllt. Schraubsichere
Einlagen im Verbundelement gewährleisten eine
dauerhafte und robuste Befestigung von Zubehörteilen.

Profile:
Alle Profile sind aus Aluminium und unfallsicher

gerundet (Radius 2 mm). Der verwindungssteife

Stabilisator (55/43 mm) über der Türfront ist oval

und formschön gerundet.

# Als Varianten auch Rechteckstabilisator

# in Aluminium (42/43 mm) möglich.

# Die Maueranschlüsse erfolgen durch U-Profile

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:
Aus korrosionfreiem Aluminium (Ø 20 mm). Naturfarbig

eloxiert oder pulverbeschichtet mit Edelstahlkern und

Edelstahlteller. Trittfeste Abdeckrosette aus farblich

abgestimmten Nylon. Abdeckrosette läßt

sich zum Reinigen einfach anheben. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12

Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden.

Als Variante komplett aus Edelstahl (Ø 20 mm).

Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch

M12 Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste

Edelstahlabdeckrosette läßt sich zum Reinigen

einfach anheben.

Türen:
Stahl-Verbundelemente, 30 mm stark, feuerverzinkt

(gleiche Bauweise wie Wandelemente) mit

innenliegenden, senkrechten Aluminium-Profilen.
Türanschlagprofil aus Aluminium, mit Anschlag-
dämpfung.

Beschläge:

# Bänder:

# 2 kräftige 2-Rollen-Steige-Kantenbänder

# (Ø 20 mm) zum Selbstschließen der Tür aus

# Aluminium, naturfarbig eloxiert oder farbig

# gepulvert.

# 2.) Garnituren:

1-Riegel-WC-Schloß. Türknöpfe, Schauscheibe

rot/weiß mit Notdornöffnung in Aluminium

naturfarbig eloxiert, in Edelstahl oder in schlag-,

bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

Variante der Beschläge:

1.) Bänder:

2 kräftige 2-Rollen-Kantenbänder (Ø 20 mm)

aus Aluminium naturfarbig eloxiert oder farbig

gepulvert, alternativ aus Edelstahl.

- Garnituren:

2-Riegel- WC-Schloß. Sicherheitsdrücker

(Ø 23 mm). Schauscheibe rot/weiß mit

Notdornöffnung in Aluminium naturfarbig eloxiert,

in Edelstahl oder in schlag-, bruchsicherem

und farblich abgestimmtem Nylon.

Farben:
Wand- und Türelemente in Weiß (RAL 9010) und

Grau (RAL 7035). Profile, Beschläge, Füße und

Zubehör in der gleichen durchgängigen Farbe

nach KEMMLIT-Farbkonzept (mindestens 6 Farben).

Umweltfreundlichkeit:
Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien

ohne PVC und FCKW verwendet werden.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Mengen-Aufstellung:

Stockwerk / Raum / WC-Damen

1 Anlage = 	1 Vorderwand ??? cm mit ?? Türen

? Trennwände ??? cm

? Türstopperhaken aus Aluminium

? Rollenhalter aus Aluminium

? Ersatzrollenhalter aus Aluminium

? Bürstengarnitur wandhängend aus Aluminium

$)