LV-Entwurf

für Bauvorhaben

Was in Wo

Ausgeschriebene Konstruktion:

Typ Cronus-NR

Ergänzende Hinweise:

- bitte noch gewünschte Anlagenhöhe (Oberkante 200 cm oder 213,5 cm inkl. 15 cm Fußluft) festlegen.

- Die Farben sind gemäß der vorliegenden Farbkarte Cronus möglich und können später im Auftragsfall noch fixiert werden.

- Im Text ist die TÜV-Prüfung der Anlagen mit aufgeführt. Gerade im Hinblick auf die dauerhafte Stabilität sowie auf eine unfallfreie Benutzung der Anlage ist dies ein wichtiges Qualitäts-argument.

- Wird ein bandseitiger Fingerklemmschutz gewünscht? Bitte ggf. noch im Text ändern.

- Der Wandanschluss der Trennwände erfolgt in einem U-Profil. Sollten die Wandfliesen nicht auf Höhe 200 cm über OKFF (oder höher) geführt werden, müssen bei der Montage Ausgleichsprofile hinterlegt werden. Bitte ggf. im Beschrieb darauf hinweisen, da dieser Mehraufwand bei der Kalkulation berücksichtigt werden muss.

- Pro WC-Kabine haben wir das entsprechende Kabinenzubehör in Aluminium mit aufgeführt. So ist sichergestellt, dass die hochwertige und durchgängige Optik der Anlagen (Alu-Profile, -Füße und Beschläge) auch in der WC-Kabine fortgesetzt wird und ein einheitliches Erschei- nungsbild gegeben ist.

Die offenen Festlegungen sind im Text blau hinterlegt. Bitte noch die nicht gewünschte Ausführung löschen. Ansonsten sind die Anlagen wie besprochen beschrieben.

Diesen Text können wir nur als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Den original-Hersteller-LV-Text können Sie gerne als GAEB-Datei unter www.kemmlit.de herunterladen.

Trennwandsystem cronus NR$)

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Konstruktion:

Trennwand aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial

im statischen Verbund mit den glattflächigen

Aluminiumprofilen. TÜV-geprüft (GS-Zeichen).

Füße in der Front integriert.

Standoptimierte und fronthängende Anlage

mit Füßen in den Zwischenwänden integriert.

Freihängende Anlage mit Trägersystem,

ohne Füße, als reinigungsfreundliche Variante.

Raumhoch geschlossene Anlage ohne

Bodenfreiheit.

Ausführungen zur Auswahl:
CR 2.1: Profile in eloxierter Ausführung.

CR 2.2: Profile in pulverbeschichteter Ausführung.

Höhe:
2000 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

2135 mm, einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Andere Höhen sind möglich.

Wände:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438

(DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher,

widerstandsfähig gegen Beschädigungen und

besonders pflegeleicht. Alle sichtbaren Kanten sind

gerundet und dadurch verletzungsfrei.

Profile:
Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifer

3-Kammer-Stabilisator (54/43 mm) in eckiger

Ausführung mit Wandanschlußrosette über der

Türfront. Stabilisator steht durch M12x50 Verschraubung

in statischem Verbund mit den glattflächigen Band- und

Türanschlagprofilen. 3-Kammer-Türanschlagprofile

(50/37 mm) sind verdrehsicher und kraftschlüssig

mit dem Stabilisator verbunden. Unterer Abschluß

der Band- und Türanschlagsprofile mit Aluminiumplatte

unfallsicher abgedeckt. Wandanschluß durch

U-Profile (30/24 mm).

Füße:
Aluminiumfüße (Ø 20 mm) mit Edelstahl-

gewinde und Edelstahlteller. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch

M12 Verschraubung mit den Band- und

Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste,

korrosionsfreie Aluminiumabdeckrosette

naturfarbig eloxiert - läßt sich zum Reinigen

einfach anheben.

Alternativ trittfeste Abdeckrosette aus farblich

abgestimmten Nylon. Abdeckrosette läßt

sich zum Reinigen einfach anheben.

Türen:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten stumpf einschlagend.

Alle Kanten umfräst, die Ecken im Radius von

2 mm abgerundet. Durchlaufende

Dämpfungsgummi im Anschlagprofil zur

Geräuschdämpfung integriert. 
 
Als Variante können die Türen mit Sicherheits-

Fingerklemmschutz an der Bandseite, mit

Gravuren, Lichtausschnitten, Aluminiumtüren

oder Ganzglastüren (ESG) ausgeführt werden.

Beschläge:
3 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium,

(Ø 20 mm). Ein Band ist mit eingebauter Feder

zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür

ausgestattet. Bandbefestigung erfolgt in der Fläche

um das Spalten der Platte zu vermeiden. Verdeckte

Verschraubung mittels Edelstahl-Torxschrauben.

Kunststoffreies Einriegelschloß aus Zinkdruckguß

mit massiven, nicht brennbarem Aluminiumriegel.

Schloßkasten aus Vollaluminium, mit Riegelolive

innen, Schauscheibe rot/weiß mit Notdornöffnung

außen. Türknöpfe  mit Griffmulde aus Aluminium

naturfarbig eloxiert.

Als Variante Einhandverriegelung aus Aluminium

naturfarbig eloxiert.

Als weitere Variante Türknöpfe und Riegeloliven aus

schlag-, bruchsicherem und farblich abgestimmtem Nylon.

Farben:
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkonzept.

Profile, Beschläge, Füße und Zubehör in der

gleichen durchgängigen Farbe nach

KEMMLIT-Farbkonzept.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

$)Mengen-Aufstellung:

Stockwerk / Raum / WC-Damen

1 Anlage = 	1 Vorderwand ??? cm mit ?? Türen

? Trennwände ??? cm

? Türstopperhaken aus Aluminium

? Rollenhalter aus Aluminium

? Ersatzrollenhalter aus Aluminium

? Bürstengarnitur wandhängend aus Aluminium

$)