LV-Entwurf

für Bauvorhaben

Was in Wo

Ausgeschriebene Konstruktion:

Typ BAMBINO

Ergänzende Hinweise:

- Die Farben sind gemäß der vorliegenden Farbkarte OBJEKT möglich und können später im Auftragsfall noch fixiert werden.

- Im Text ist die TÜV-Prüfung der Anlagen mit aufgeführt. Gerade im Hinblick auf die dauerhafte Stabilität sowie auf eine unfallfreie Benutzung der Anlage ist dies ein wichtiges Qualitäts-argument.

- Bitte beachten Sie, dass die Kindergarten-Trennwandanlagen im Boden verdübelt und verschraubt werden. Eine Klebebefestigung der Füße ist nicht ausreichend. Bitte die Fußbodenheizung bzw. eventuell im Estrich verlaufende Leitungen entsprechend aussparen oder mit entsprechender Tiefe verlegen. Bohrtiefe unserseits ca. 50 mm.

- Als Kabinen-Zubehör haben wir vorgesehen: Rollenhalter, Ersatzrollenhalter und Bürstengarnituren.

- Die Hakenleisten sind mit Bechern sowie Nylon-Einfachhaken vorgesehen. Auf Wunsch können auch Nylon-Doppelhaken geliefert werden; bitte LV-Text ggf. entsprechend ändern.

Die offenen Festlegungen sind im Text blau hinterlegt. Bitte noch die nicht gewünschte Ausführung löschen. Ansonsten sind die Anlagen wie besprochen beschrieben.

Diesen Text können wir nur als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Den original-Hersteller-LV-Text können Sie gerne als GAEB-Datei unter www.kemmlit.de herunterladen.

Übersicht:

WC-Trennwände D-BAMBINO
30 mm Vollspananlage mit ABS-Umleimer

LV-Text ab Seite 3

WC-Trennwände B-BAMBINO
13 mm HPL-Vollkernanlage
LV-Text ab Seite 5

Becher-/Hakenleisten
aus 13 mm HPL-Vollkernplatten
LV-Text ab Seite 7

Wickelkommoden
aus 13 mm HPL-Vollkernplatten

LV-Text ab Seite 8

Reihenwaschtische wandhängend

aus 13 mm HPL-Vollkernplatten

mit geschweifter Blende

LV-Text ab Seite 10

Waschtisch wandhängend „Halbrund“

aus 13 mm HPL-Vollkernplatten

mit geschweifter Blende

LV-Text ab Seite 12

Trennwandsystem Typ D-Bambino

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Kindergarten WC-Trennwandsystem unfallsicher 
nach den Sicherheitsbestimmungen des GUV/TÜV

Höhe:
1400 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.

Geringere Höhen sind möglich.

Wände:
30 mm starke melaminharzbeschichtete Vollspanplatten.
Alle Kanten sind mit 3 mm starken ABS-Umleimern
(Radius=2 mm) stoßsicher geschützt. Alle Ecken werden
zur Vermeidung von Verletzungen im Radius von 33 mm
gerundet. Wandanschlüsse mit stabilen Plattenhaltern
aus Aluminium pulverbeschichtet, zum Ausgleich von
Bautoleranzen.

Füße:
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium 
pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester

Abdeckrosette aus Nylon. (Klebefüße sind aus

Sicherheitsgründen nicht zugelassen).

Türen:
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit
Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus 20 mm breitem
gerundetem Weichlippen-Fingerklemmschutzprofil 
an der Anschlagseite und einem durchlaufendem
Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite. 
Pendeltüren sind nicht erlaubt, Türöffnung nur nach 
außen.

Die Türfronten sind als Variante in 3 verschiedenen
Ausführungen lieferbar (gemäß KEMMLIT-Prospekt).

Beschläge:
3-Rollen-Sicherheitsfederband, Ø 20 mm, mit
durchgehendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr 
zwischen den Bändern.

Türgriffe:
Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und bruchsicherem
Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag.

Farben:
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör

in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KEMMLIT-Farbkonzept.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

Mengen-Aufstellung:

1 Anlage = 	1 Vorderwand xxx cm mit ??? Türen

? Trennwände ??? cm

? Rollenhalter aus Nylon

? Ersatz-Rollenhalter aus Nylon

? Bürstengarnituren aus Nylon

Trennwandsystem Typ B-Bambino

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Ausführung:
Kindergarten WC-Trennwandsystem
unfallsicher nach den Sicherheitsbestimmungen

des GUV/TÜV

Höhe:
1400 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit.

Geringere Höhen sind möglich.

Wände:
13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438

(DIN 16926). Wasserbeständig, fäulnissicher,

widerstandsfähig gegen Beschädigungen und

besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und

Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay.

Die Ecken zur Vermeidung von Verletzungen im

Radius von 30 mm gerundet. Wandanschlüsse durch

stabile Aluminium-Plattenhalter, pulverbeschichtet,

zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Füße:
Ø 20 mm, höhenverstellbar, aus Aluminium 
pulverbeschichtet mit Edelstahlteller und trittfester

Abdeckrosette aus Nylon. (Klebefüße sind aus

Sicherheitsgründen nicht zugelassen).

Türen:
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit
Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus 20 mm breitem
Fingerklemmschutzprofil an der Anschlagseite und 
durchlaufendem Aluminium-Fingerklemmschutzrohr
auf der Bandseite. Pendeltüren sind nicht erlaubt,
Türöffnung nur nach außen.

Die Türfronten sind als Variante in 3 verschiedenen
Ausführungen lieferbar (gemäß KEMMLIT-Prospekt).

Beschläge:
3-Rollen-Sicherheitssteigeband, Ø 20 mm,

mit durchgehendem Aluminium-

Fingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.

Türgriffe:
Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und

Bruchsicherem Nylon mit integriertem

Gummidämpfer als Türanschlag.


Farben:
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör

in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KEMMLIT-Farbkonzept.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Mengen-Aufstellung:

1 Anlage = 	1 Vorderwand xxx cm mit ??? Türen

? Trennwände ??? cm

? Rollenhalter aus Nylon

? Ersatz-Rollenhalter aus Nylon

? Bürstengarnituren aus Nylon

$)

Bambino Zahnputzbecherleiste aus HPL-Vollkern / Einfachhaken

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de


Zahnputzbecherleiste:
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN 16926.
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen
Beschädigung und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz-
und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay.
Alle Kanten sind im Radius von 10 mm zur Vermeidung von
Verletzungen gerundet.
Ausfräsungen für die Zahnputzbecher Ø 60 mm im Abstand 
von 150 mm (7 Becher pro Meter).Befestigung an der Wand
über die Halteplatte mit sichtbarer Verschraubung und 
Schraubenabdeckungen.

Zahnputzbecherleiste mit Ausfräsungen für Zahnputzbecher 
und Einfachhaken:

Mit Unterkopf-Einfachhaken SWH 76 aus Nylon, unter der 
Ablage montiert.

Abmessungen:
Höhe:                     80 mm
Tiefe:                    160 mm
Standardlängen:   450 mm mit 3 Plätzen
                            750 mm mit 5 Plätzen
                            900 mm mit 6 Plätzen
                          1050 mm mit 7 Plätzen

Auf Wunsch ist Fertigung nach Maß möglich;
max. Fertigungslänge 2500 mm.

Farben:
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

/E

$$NNN

$(h1ii12.10$)	$(menge0,000$)	$(einh$)	$(d276$)	$(ep.............$)	$(gb.............$)

$(langZubehör:

Zahnputzbecher aus Kunststoff, Ausführung in 
gekröpfter Form, dadurch kein Verkanten oder 
Verkeilen in der Halteöffnung.
In weiß oder rot lieferbar.$)

/E

$$NNN

$(h1ii12.20$)	$(menge0,000$)	$(einh$)	$(d276$)	$(ep.............$)	$(gb.............$)

$(langBunte Erkennungsbilder, selbstklebend.
3 Bögen á 30 Motive.

Folgende Serien stehen zur Auswahl:
Tiere, Pflanzen, Spielzeug, Gegenstände.$)

Bambino Wickelkommode aus HPL-Vollkern (ohne Babywanne)

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Korpus:
aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN 16926.
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen
Beschädigung und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz-
und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay. Korpus-

bautiefe 600 mm, restliche Tiefe nur seitlich verblendet. baubautiefe bau
Alle Kanten sind im Radius von 10 mm zur Vermeidung von
Verletzungen gerundet.

Abmessung:

800 mm Breit, 800 mm Tief, 860 mm hoch,

zzgl. oberer dreiseitig umlaufender Aufkantung, aus 13 mm

starken HPL-Platten wie vor beschrieben.

Unterbau:
dreiseitig geschlossener Unterbau 12 cm hoch, aus 13 mm
starken HPL-Platten wie vor beschrieben.Unterbau:

Aufteilung:

vorderseitig offenes Fach mit drei Fachböden aus 13 mm HPL-

Vollkernplatten, d. h. insgesamt vier Fächer im Schrank. Front-

seitig zwei Türen mit entsprechenden Türbändern, einem Zylinder-
	schloss zum Absperren sowie zwei Nylon-Bügelgriffen.

Wahlvarianten (bedingt größere Gesamtbreite):

Treppe gerade: 
Unterschrank aus 13 mm HPL-Vollunststoffplatte mit schwarzem

Kern, 516 mm breit, 764 mm hoch, 785 mm tief mit 1 Drehtüre

inkl. Nylon-Bügelgriffe, nicht verschließbar, incl. Ausziehbarer

Treppe (gerade), Treppe arretierbar, der Treppenunterschrank

muss rückseitig am tragfähigen Maurerwerk befestigt werden.

Im ausgezogenen Zustand ragt die Treppe 1470 mm in den Raum.

Farbe: Treppe Kristallweiß 9108

Treppe gewendelt: 
Unterschrank aus 13 mm HPL-Vollunststoffplatte mit schwarzem

Kern, 590 mm breit, 764 mm hoch, 785 mm tief mit 1 Drehtüre

inkl. Nylon-Bügelgriffe, nicht verschließbar, incl. Ausziehbarer

Treppe (gewendelt, rechts oder links), Treppe arretierbar, der

Treppenunterschrank muss rückseitig am tragfähigen Maurerwerk

befestigt werden. Im Ausgezogenen Zustand ragt die Treppe

1470 mm in den Raum.

Farbe: Treppe Kristallweiß 9108

Farben:
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör

in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KEMMLIT-Farbkonzept.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Mengen-Aufstellung:

1 Wickelkommode wie vor beschrieben

ALTERNATIV (MIT BABYWANNE) – Mindestbreite 182 cm

Auflage

Auflage aus 13 mm HPL-Vollkunststoffplatten mit schwarzem Kern. 3 Seitige Aufkantung aus 13 mm HPL 200 mm hoch, 1 Flächenbündig von unten integrierte Babybadewanne aus Mineralwerkstoff Modell Tellina, incl. verchromten Stopfenventil mit schwarzem Kunststoffstopfen (ohne Siphon). Sanitärinstallation bauseits. Montage der Auflage auf Unterschränken aus HPL.

Maße: 1820 mm lang, 800 mm tief

Farbe Auflage: gemäß Kemmlit Objekt Farbkarte

Farbe Becken: blossom white 00

Unterbau aus 13 mm HPL

1 Unterschrank als Regal ausgebildet 200 mm breit, 720 mm hoch, 585 mm tief mit 2 verstellbaren Fachböden.

1 Unterschrank 1000 mm breit, 720 mm hoch, 570 mm tief mit 2 Drehtüren incl. Nylon-Bügelgriffen, nicht verschließbar, Rückwand halbhoch (280 mm).

1 Unterschrank 580 mm breit, 720 mm hoch, 570 mm tief, mit 4 Schubästen nicht verschließbar, Schubkästen mit Nylon Bügelgriffen.

Montage der Unterschränke auf Kunststoffsockelfüßen mit zweiseitiger Sockelblende aus HPL 120 mm hoch.

1 Stirnblende aus HPL

1 Ausgleichsblende aus HPL

Farbe Korpus Unterschrank: kristallweiß 9108

Farbe Bügelgriffe: gemäß Kemmlit Objekt Farbkarte

Farbe Fronten und Blenden gemäß Kemmlit Objekt Farbkarte

Sanitärinstallation bauseitig

Reihenw$(kurz9WaschtischWaschplatzsystem Typ W-Bambino

aus HPL-Vollkernplatte

Modelle:

BWTH 101

BWTH 102

BWTH 103

BWTH 104

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Waschtischauflage:
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926).

Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig

gegen Beschädigung und besonders pflegeleicht.

Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch ein

zusätzliches Overlay. Alle Kanten abgerundet.

Auflage in geschwungener Wellenform, alle Ecken

unfallsicher gerundet.

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Einbauwaschbecken:
Einbauwaschbecken Modell Bina aus Mineralwerkstoff,

Innendurchmesser 305 mm, flächenbündig und fugenlos

eingearbeitet und daher besonders reinigungsfreundlich.

Farbe: weiß (white)

Blende:
Aus korrosionsfreiem Aluminium-Lochblech in geschweifter Form.

Farbe: Pulverbeschichtung gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Abmessungen: 
Standardtiefe:       500 mm
Standardbreite:		  600 mm mit 1 Einbauwaschbecken
                            1200 mm mit 2 Einbauwaschbecken
                            1800 mm mit 3 Einbauwaschbecken
                            2400 mm mit 4 Einbauwaschbecken

Sanitärausstattung:
Sanitärarmaturen und sämtliche Sanitärinstallationen sind nicht im

Lieferungs- und Leistungsumfang enthalten und daher von einem

autorisierten Fachbetrieb auszuführen!

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Zubehör:

Seifenspender verchromt zum Einbau in

die Waschtischplatte.

Spiegelelement:

In Trägerplatte eingelassener Floatglasspiegel.

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig,

fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung

und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abrieb-

festigkeit durch ein zusätzliches Overlay. Alle Kanten

abgerundet.

Spiegelgröße 500 x 500 mm je Waschplatz.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe:     		  600 mm
Breite:		  600 mm für Waschtisch mit 1 Einbauwaschbecken
                            1200 mm für Waschtisch mit 2 Einbauwaschbecken
                            1800 mm für Waschtisch mit 3 Einbauwaschbecken
                            2400 mm für Waschtisch mit 4 Einbauwaschbecken

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Alternativ:

Auf Trägerplatte aufgesetzter Floatglasspiegel.

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig,

fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung

und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abrieb-

festigkeit durch ein zusätzliches Overlay.

Spiegelgröße 500 x 500 mm je Waschplatz.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe:     		  600 mm
Breite:		  600 mm für Waschtisch mit 1 Einbauwaschbecken
                            1200 mm für Waschtisch mit 2 Einbauwaschbecken
                            1800 mm für Waschtisch mit 3 Einbauwaschbecken
                            2400 mm für Waschtisch mit 4 Einbauwaschbecken

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Halbrundw$(kurz9WaschtischWaschplatzsystem Typ W-Bambino

aus HPL-Vollkernplatte

Modell:

BWTH 112
	BWTH 113

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Waschtischauflage:
26 mm starke Platte, aus 13 mm HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926), vollflächig aufgedoppelt.

Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig

gegen Beschädigung und besonders pflegeleicht.

Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit durch ein

zusätzliches Overlay.

Auflage in Halbkreisform, Radius 700 mm, alle Ecken

unfallsicher gerundet.

1 Rundrohrstützfuß aus Aluminium (bei 2 Becken)
2 Rundrohrstützfüße aus Aluminium (bei 3 Becken).

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Einbauwaschbecken:
Einbauwaschbecken Modell Bina aus Mineralwerkstoff,

Innendurchmesser 305 mm, flächenbündig und fugenlos

eingearbeitet und daher besonders reinigungsfreundlich.

Farbe: weiß (white)

Blende:
Aus korrosionsfreiem Aluminium-Lochblech in geschweifter Form.

Farbe: Pulverbeschichtung gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Abmessungen: 
Standardtiefe:       600 mm
Standardbreite:   1200 mm mit 2 Einbaubecken

Standardtiefe:       700 mm
Standardbreite:		1400 mm mit 3 Einbauwaschbecken

Sanitärausstattung:
Sanitärarmaturen und sämtliche Sanitärinstallationen sind nicht im

Lieferungs- und Leistungsumfang enthalten und daher von einem

autorisierten Fachbetrieb auszuführen!

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Zubehör:

Seifenspender verchromt zum Einbau in

die Waschtischplatte.

Spiegelelement:

In Trägerplatte eingelassener Floatglasspiegel.

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig,

fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung

und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abrieb-

festigkeit durch ein zusätzliches Overlay. Alle Kanten

abgerundet.

Spiegelgröße 500 x 1300 mm.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe:     		    600 mm
Breite:		  1200 mm

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe:     		    600 mm
Breite:		  1400 mm

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

Alternativ:

Auf Trägerplatte aufgesetzter Floatglasspiegel.

Trägerplatte aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN EN 438 (DIN16926). Wasserbeständig,

fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung

und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz- und Abrieb-

festigkeit durch ein zusätzliches Overlay.

Spiegelgröße 500 x 1300 mm.

Außenabmessungen (Trägerplatte):

Höhe:     		    600 mm
Breite:		  1400 mm

Farbe: gem. KEMMLIT-Farbkarte.

$)

Freistehendes Waschplatzsystem Typ W-BAMBINO

aus HPL-Vollkernplatte mit drei, vier bzw. sechs Waschtischen

Modelle:

BWTH 233 S

BWTH 244 S

BWTH 266 S

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Installationselement:
Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten nach DIN 16926.
Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen
Beschädigung und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz-
und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay.
Ausführung in selbsttragender, dreieckiger (viereckiger bzw. sechseckiger)

Form mit Boden, Deckel und drei (vier bzw. sechs) Wandplatten. Die

Verbindung der Wandplatten erfolgt über Alu-Profile, pulverbeschichtet.

Eine Wandplatte für Revisionszwecke abnehmbar montiert.

Bohrungen für Wasseranschlüsse im Werk vorgefertigt.
Die Höhe der Waschtische kann individuell festgelegt werden zwischen 400 mm

OKFB und 700 mm OKFB.

Spiegel:
Je Wandplatte 1 Floatglasspiegel 6 mm dick, Kanten poliert, Befestigung aufgeklebt.

Abmessungen: 360 mm breit, 620 mm hoch.
Variante: Spiegel flächenbündig integriert.

Waschtischauflage:
Je Wandplatte 1 Waschtischauflage aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten

nach DIN 16926. Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen
Beschädigung und besonders pflegeleicht. Erhöhte Kratz-
und Abriebfestigkeit durch ein zusätzliches Overlay.
Alle Kanten abgerundet. Auflage in konturgefräster
Form, alle Ecken unfallsicher gerundet.

Einbauwaschbecken:
Einbauwaschbecken Modell Bina aus Mineralwerkstoff,

Innendurchmesser 305 mm, flächenbündig und fugenlos

eingearbeitet und daher besonders reinigungsfreundlich.

Ausstattung incl. verchromten Siebventil und Tassengeruchsverschluß

Farbe: weiß (white)

Blende:
Aus Lochblech in geschweifter Form, pulverbeschichtet.

Lieferung erfolgt ohne

Sanitärausstattung:

Wir empfehlen:
Variante 1: Auslaufventil 1/2" Hansgrohe Nr. 13130;
Siebventil 1 1/4" Hansgrohe Nr. 50101; Oberfläche
in Chrom.
(Nur in Verbindung mit bauseits vorhandenem
Zentralthermostat möglich!)

Variante 2: Einhand-Waschtischmischer 1/2" 
Hansgrohe Nr.13050 ohne Zugknopfablaufgarnitur,
dafür mit Siebventil 1 1/4" Hansgrohe Nr. 50101; 
Oberfläche in Chrom.

Sämtliche Sanitärinstallationen sind bauseits durch
einen autorisierten Fachbetrieb auszuführen!

Abmessungen BWTH 233 S: 
Installationselement: 600 mm breit, 524 mm tief, 1413 mm hoch
Waschtisch:  571 mm breit, 455 mm tief mit 1 Einbauwaschbecken
Gesamt:  1146 mm bzw. 1078 mm breit

Abmessungen BWTH 244 S: 
Installationselement: 518 mm x 518 mm breit, 1413 mm hoch
Waschtisch: 571 mm breit, 455 mm tief mit 1 Einbauwaschbecken
Gesamt: 1428 mm bzw. 1177 mm breit

Abmessungen BWTH 266 S: 
Installationselement: 1017 x 1167 mm breit, 1413 mm hoch
Waschtisch: 571 mm breit, 455 mm tief mit 1 Einbauwaschbecken
Gesamt: 1716 mm bzw. 1893 mm breit

Farben:
Farben gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

Zubehör:
Seifenspender verchromt zum Einbau in die Waschtischplatte.

Wasserverteiler mit Mischautomat.

Wasserverteiler ohne Mischautomat.

Abwassersammler (nur Modell: BWTH 244 S).

/E