LV-Entwurf

für Bauvorhaben

Was in Wo

Ausgeschriebene Konstruktion:

Typ NOXX-GL

Ergänzende Hinweise:

- Die Farben sind gemäß der vorliegenden Farbkarte Noxx möglich und können später im Auftragsfall noch fixiert werden.

- Pro WC-Kabine haben wir das entsprechende Kabinenzubehör in Aluminium mit aufgeführt. So ist sichergestellt, dass die hochwertige und durchgängige Optik der Anlagen (Alu-Profile, -Füße und Beschläge) auch in der WC-Kabine fortgesetzt wird und ein einheitliches Erschei- nungsbild gegeben ist.

Die offenen Festlegungen sind im Text blau hinterlegt. Bitte noch die nicht gewünschte Ausführung löschen. Ansonsten sind die Anlagen wie besprochen beschrieben.

Diesen Text können wir nur als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Den original-Hersteller-LV-Text können Sie gerne als GAEB-Datei unter www.kemmlit.de herunterladen.

Trennwandsystem NOXX GL

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de


Ausführung in GLAS:
NOXX GL  – Schwebende Trennwand – 
TÜV-geprüft (GS-Zeichen).

Höhe:
Vorderfront 2135 mm einschließlich Bodenfreiheit
80 mm (andere Höhen sind nicht zugelassen).

Kosndkfakjls

Konstruktion:

Fußarme Anlage mit schwebendem Charakter.

Die Aufhängung ist für den Betrachter von außen

nicht sichtbar.

TÜV-geprüft (GS-Zeichen).

Die Vorderfront ist glattflächig mit präzisem Fugenbild.

Der Maueranschluss an der Vorderfront erfolgt mit

Glashaltern.

Das horizontale Aluminiumprofil (Fries) verläuft nicht

direkt über der Front – sondern ist um 70 mm nach

hinten versetzt. Die Füße sind um 130 mm zurückgesetzt.

Die Tragkonstruktion besteht aus dem T-Verbindungssystem:

Die Zwischen- und Seitenwände sind mit massiven

Aluminium-Zwischenwandhaltern versehen (Länge

170 mm). Die Vorderwandteile werden an der

Ober- und Unterkante mit massiven Aluminium-

Verbinderwinkeln und Klemmleisten versehen.

Die Zwischen- und Seitenwände werden unsichtbar mit

der Vorderfront über das T-Verbindungssystem

kraftschlüssig verbunden. Alle Verschraubungen

erfolgen mit Glas-Spezialschrauben.

Kon

Wände:
Emailliertes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 10 mm.

Zwischen- und Seitenwände können alternativ auch

in 10 mm HPL oder in Kombination von Glas und

HPL ausgeführt werden.

Füße:
Aufschraubfuß (Ø 20 mm) höhenverstellbar,

aus Edelstahl gebürstet mit Edelstahlteller und

trittfester Abdeckrosette aus Edelstahl. Die

Befestigung erfolgt durch M12 Gewindebolzen

in den Zwischenwandhaltern (Eingießfüße sind

nicht zugelassen).

Türen:
Emailliertes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 10 mm.

Tür stumpf einschlagend, mit integriertem Dämpfungs-

Gummi zur Geräuschdämpfung schloßseits und

blickdichten Fugen.

Beschläge:
Kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium,

naturfarben eloxiert, Farbe E6/EV1. Bandbefestigung

durch Glas-Spezialverschraubung.

Einhand-Drehknopf mit WC-Schloß innen,

Schauscheibe rot/weiß mit Notöffnung,

Frei/Besetzt-Anzeige als „X“ ausgebildet.

Umweltfreundlichkeit:
Es dürfen nur umweltfreundliche Materialien

ohne PVC und FCKW verwendet werden.

Farben:
Auswahl aus 11 Farben gemäß NOXX-Farbkonzept.

Profile, Bänder, Beschläge in Aluminium

naturfarben eloxiert.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten$)

$)Mengen-Aufstellung:

Stockwerk / Raum / WC-Damen

1 Anlage = 	1 Vorderwand ??? cm mit ?? Türen

? Trennwände ??? cm

? Türstopperhaken aus Aluminium

? Rollenhalter aus Aluminium

? Ersatzrollenhalter aus Aluminium

? Bürstengarnitur wandhängend aus Aluminium

$)