LV-Entwurf

für Bauvorhaben

Was in Wo

Ausgeschriebene Konstruktion:

Typ New Eco

Ergänzende Hinweise:

- Die Farben sind gemäß der vorliegenden Farbkarte möglich und können später im Auftragsfall noch fixiert werden.

- Weitere Infos siehe Hersteller-Prospekt oder auf www.nuesing.com.

Die offenen Festlegungen sind im Text blau hinterlegt. Bitte noch die nicht gewünschte Ausführung löschen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Nüsingwand New Eco

Mobile Trennwand aus Einzelelementen, 100 mm stark

Trennwandelemente mit vertikalen Aluprofilen mit integrierten Dichtungen zur Elementverbindung. Konstruktion als rahmenlose Leichtbauweise mit funktonaler Höhenverstellung. Anpressdruck der oberen bzw. unteren Druckbalken 1500 N. Manuelle Bedienung über mitgelieferte Handkurbel. Bei Ausführung einer Schlupftüre (ggf. nachfolgend aufgeführt) wird eine PVC-Griffmuschel ausgeführt.

Obere Laufschiene aus Aluminium-Profil 144 x 85 mm, in RAL 9010 fertig beschichtet. Hauptlaufachse  inklusive entsprechender Abhängung und Abschottung entsprechend der Schalldämmung der Trennwand. Parkbereich muss ebenfalls entsprechend abgehängt werden (Abhängungshöhe von UK ???-decke bis UK Laufschiene sind ??? cm).

Elemente mit Einpunktaufhängung (jedes Element wird mittig in der Laufschiene geführt).

Elemente mit Zweipunktaufhängung (jedes Element mit zwei Rollenbolzen); Abstellung der Elemente im Parkbereich entsprechend Abbildung Z???.

Elementaufteilung:

1 Teleskopelement

? Normalelemente

? Schlupftürelement mit integrierter Türe und beidseitigen Türpfosten inkl. Druckbalken

Schalldämmung der Trennwand Rw,P 39 dB, Trennwandgewicht 32 kg/m2, gemessen nach DIN EN 20140-3.

Schalldämmung der Trennwand Rw,P 48 dB, Trennwandgewicht 43 kg/m2, gemessen nach DIN EN 20140-3.

Schalldämmung der Trennwand Rw,P 50 dB, Trennwandgewicht 55 kg/m2, gemessen nach DIN EN 20140-3.

Lieferung:

frei Baustelle geliefert, fertig eingebaut in einem Zug.

Befestigungsmöglichkeiten für die Gesamtlast der

Trennwandanlage werden vorausgesetzt.

Mobile Trennwand der Fa. Nüsing -Trennwände

D-48031 Münster, Postfach 5723,

Tel. 0251-78001-0, Telefax 0251-7800145

Internet: www. nuesing.com

oder gleichwertig

Typ:_____________________________________________

Mengenbeschreibung:

1 St. 	Elementwand wie vorstehend beschrieben

für Öffnungsmaß ??? x ??? cm