LV-Entwurf

für Bauvorhaben

Was in Wo

Ausgeschriebene Konstruktion:

Typ Premium Classic

Ergänzende Hinweise:

- Die Farben sind gemäß der vorliegenden Farbkarte möglich und können später im Auftragsfall noch fixiert werden.

- Bei der vorgesehenen Schalldämmung bitten wir um besondere Beachtung unseres entsprechenden Merkblattes „Schalldämmung“.

- Grundsätzlich haben wir im Bodenbereich im Hinblick auf die Trennwand keine Anforderungen. Die ggf. notwendige Bodentrennung nach DIN 4109 bitten wir vorzusehen.

- Die Laufschienenanlage muss im Deckenbereich alle ca. 30 cm abgehängt werden. Dies bitte im Bezug auf die Statik sowie eventuelle Lüftungskanäle beachten.

- Bei Querung der Abhängung/Abschottung im Deckenbereich durch z. B. Lüftungskanäle, Zu- und Abwasserrohre sowie Kabeltrassen weisen wir auf die dadurch zu erwartende Minderung der Schalldämmung hin. Bitte prüfen Sie entsprechende alternative Leitungsführungen bzw. schalltechnische Maßnahmen.

- Grundsätzlich ist das Abparken der Elemente in einem Paket vorgesehen. Alternativ können wir auch mehrere Elementstapel und/oder Alternativ-Abstellungen vorsehen. Bitte entsprechende Wünsche hereingeben. Wir werden diese gerne prüfen.

Die offenen Festlegungen sind im Text blau hinterlegt. Bitte noch die nicht gewünschte Ausführung löschen. Ansonsten sind die Anlagen wie besprochen beschrieben.

Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.nuesing.com.

Bauvorhaben:  Was in Wo

Etage:  EG

Leistungsbeschreibung Nüsingwand Premium 100 Classic

Mobile Trennwand bestehend aus Einzelelementen, die zu einer festen Wand zusammengeschoben werden, Elemente 100 mm stark, mit umlaufender verschweißter Stahl-Rahmenkonstruktion, Beplankung mit 16 mm Qualitätsspanplatten nach DIN 68763 V20 , Deckplatten frei schwingend aufgebracht und einzeln austauschbar.

Es dürfen nur Deckplatten nach den Formaldehyd-Richtlinien Emissionsklasse E1 verarbeitet werden.

Elemente mit oberen und unteren Alu-Druckbalken schwarz eloxiert mit Spezialdichtungen.

Bedienvariante CLASSIC. Innenliegendes, stabiles Scherengetriebe, stirnseitige Bedienung über im Lieferumfang enthaltene Handkurbel. Das Ein- und Ausfahren der Druckbalken erfolgt durch die manuelle Handkurbel.

Anpressdruck min. 2000 N, Standfestigkeitsnachweis in Anlehnung an DIN 4103.

Elementverbindung mit Alu-Nut-Federprofilen, naturfarbig eloxiert, einschl. Magnetleisten zur Elementkopplung und vertikalen Abdichtung.

Obere Laufschiene in Stahl oder Alu, mit kugelgelagerten Laufrollenwagen. In Kreuzungspunkten sind Spezial Laufrollenwagen mit Stützkugeln zu verwenden, die einen einwandfreien Lauf garantieren.

Ohne Bodenlaufschiene.

Jedes Element mit einer funktionalen Höhenverstellmechanik, um ein nachjustieren der Elemente jederzeit zu ermöglichen.

Teleskopelement:

Das erste Element der Wand wird als Teleskopelement ausgeführt. Bedienung von der Fläche über Kurbel-Öffnung mit der im Lieferumfang enthaltenen Handkurbel. Kofferhub ca. 100 mm.

Alu-Ausfahrkoffer innenliegend, Oberfläche wie die Trennwand. Im eingefahrenen Zustand und in der Paketabstellung flächenbündig, keine zusätzlich auftragenden Spanplattenteile.

Schalldämmung nach DIN EN 20 140-3:

Im Labor ohne Flankenübertragung gemessen.

GS-Zertifikat TÜV Nord:

geprüfte Sicherheit der Bedienvariante CLASSIC durch die unabhängige Prüfstelle, gemäß den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes GPSG §7.

PAK Test nach ZEK 01.2-08:

Überprüfung der Trennwandelemente auf gesundheitsgefährdende Polyzyklisch Aromatische Kohlenwasserstoffe

Risikoanalyse nach EN 14121-1:

Einhaltung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes

TÜV-Prüfung nach DIN 31000:

Fertigungsstättenprüfung sowie Produkt Baumusterprüfung einschließlich Teleskopelement und Schlupftürelement.

DIN EN ISO 9001:

Die Trennwände müssen dem Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001 entsprechen. Zum Nachweis, dass der Hersteller ein entsprechendes Qualitätsmanagementsystem anwendet, ist ein gültiges Zertifikat vorzulegen.

ÜH Übereinstimmungsnachweis:

gemäß Bauregelliste A ,Teil 2, Nr. 2.2. ist beizufügen.

Rauchschutzprüfung in Anlehnung an DIN 18095-2

Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3

Lieferung:

Frei Baustelle, fertig eingebaut nach DIN-Vorschriften. Befestigungsmöglichkeiten für die Gesamtlast der Trennwandanlage werden vorausgesetzt.

Gewährleistung:

5 Jahre auf das Gesamtprodukt, einschl. elektrischer Bauteile

Hersteller:

Fa. Franz Nüsing GmbH & Co. KG, Borkstr. 5, 48163 Münster

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:		___________________________

Hersteller:				___________________________

| Position | Anzahl | Bezeichnung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1 Stck. | mobile Trennwand |  |  |
|  |  | Größe (BxH): bbbbb x hhhhh mm |  |  |
|  |  | Rahmen: umlaufend verschweißter Stahlrahmen |  |  |
|  |  | Oberfläche: Spanplatte nach DIN 68765, Oberfläche mit Schichtstoffplatten Getalit, Stärke 0,8 mm, Farbe nach Wahl aus der Kollektion, Westag & Getalit oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Typ: KA, bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar. Kantenausführung mit einer 2 mm ABS Kante, Farbe wie die Trennwandoberfläche |  |  |
|  |  | Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten |  |  |
|  |  | Elementaufteilung: insgesamt ?? St. Elemente, aufgeteilt in ?? St. Normalelemente ? St. Schlupftürelement 1 St. Teleskopelement |  |  |
|  |  | Elementabstellung: 90° zur Hauptlaufachse in einem Paket vor bauseitiger Wand, 2-Pkt.-Aufhängung je Element. |  |  |
|  |  | Schalldämmung nach DIN EN 20140-03: Rw,P 57 dB - Prüfbericht beifügen - |  |  |
|  |  | Abhängung/Abschottung: oberhalb der Laufschiene ??? mm im Bereich der Hauptlaufachse sowie ??? mm im Park- bzw. Weichenbereich. |  |  |
|  |  |  | Nettopreis |  |
|  |  |  | 19% Mwst. |  |
|  |  |  | Gesamtsumme |  |

Alternativen:

| Position | Anzahl | Bezeichnung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minderpreis Schalldämmung nach DIN EN 20104-03: Rw,P 52 dB |  |  |