LV-Entwurf

für Bauvorhaben

Was in Wo

Ausgeschriebene Konstruktion:

Typ Turnhallentor K54

Ergänzende Hinweise:

- Tor mit hallenseitiger Verkleidung mit Fichte-Dreischichtplatte glatt. Holzteile farblos imprägniert. Notwendige Endbehandlung bauseits oder gegen Mehrpreis.

- Weitere Infos siehe Hersteller-Prospekt oder auf www.ruku.info.

Bei Unklarheiten bitten wir um Rücksprache unter Telefon 0921 / 62853.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

RUKU-Kipptor, Typ: K54

(Turnhallentor nicht ausschwingend)

nach DIN 18032 und DIN EN 13241-1,

geprüfte Absturzsicherung nach EN 12604 und den Richtlinien

des Gemeinde-Unfall-Versicherungs-Verbandes, geprüft auf

Ballwurfsicherheit.

Stahlteile lackiert nach RAL 7035 Lichtgrau.

Anschlagdämpfung bei Tor-auf- und Tor-zu-Bewegung.

Verschluss durch 2 seitliche Schließriegel an

Toroberkante über Spezialschloss; selbsteinrastend, ohne

Profilzylinder, Gewichtsausgleich durch beidseitiges

Gegengewicht (d.h. Tor in jeder Position

selbsthaltend). Gegengewichtskasten glattflächig mit

Stahlblech verkleidet.

Incl. eingelassener Muscheldrückergarnitur Alu-natur.

Unterer Torabschluss mit Gummischutzprofil 8 cm hoch,

bei 9 cm Bodenfreiheit.

Torblattrahmen Stahl.

Verkleidung hallenseitig mit …

3-Schicht verleimte Platte

Holzart. Fichte

Torblattrahmen Stahl

__ Stück für Öffnungsmaß ???? x ???? mm (Breite x Höhe)